Руководство по эксплуатации виброплиты EBF-1112/1114/1115/1116.

Введение.

Данная инструкция по эксплуатации и текущему обслуживанию описывает принципы безопасной работы с плитами тип EBF.

Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом работ с плитой и уясните для себя все нюансы данной машины. Строго следуйте инструкции.

Пожалуйста, ознакомьтесь с общими требованиями безопасности, представленными на следующей странице.

Производитель оставляет за собой право модифицировать оборудование без уведомления.

Наиболее важные моменты для операторов и обслуживающего персонала выделены пиктограммами.

«рука»	указывает на важную информацию, которая должна быть выполнена в обязательном порядке операторами и сервисным персоналом.

«дерево»		указывает на рабочие и обслуживающие процедуры, которые обеспечивают дополнительную защиту окружающей среды.

«внимание»	указывает на процедуры по работе и текущему обслуживанию, которым необходимо точно следовать, чтобы уберечь виброплиту от повреждения и разрушения.

«стоп»	указывает на процедуры по работе и текущему обслуживанию, которым необходимо точно следовать, чтобы предотвратить опасность для персонала.

Общие требования техники безопасности.

Общие моменты.

Все требования безопасности (см. также объяснения пиктограмм во введении) должны быть прочитаны и соблюдаться (в случае обнаружения неясностей, они должны быть устранены перед началом работ), иначе это может привести к следующим последствиям:

- угрозе жизни и здоровью персонала,

- повреждению или разрушению виброплиты или другой ценной собственности.

В дополнение к данной инструкции необходимо соблюдать условия техники безопасности, принятые в данной стране.

Использование виброплиты.

Данная виброплита должна использоваться только для того, что описано в данной инструкции.

Рекомендуется применять для уплотнения следующих материалов:

- песок,

- гравий,

- измельченные материалы,

- смеси, способные к сцеплению,

- тротуарная плитка.

Уплотнение других материалов производиться под личную ответственность производителя работ.

Разрешение на работу с виброплитой.

К работе с плитой допускается только специально уполномоченный владельцем или его представителем и специально обученный для работы на данном оборудовании персонал старше 18 лет.

Средства индивидуальной защиты.

При работе с виброплитой уровень шума может достигать 90 дБ, следовательно, рекомендуется одевать защитные наушники.

В дополнение к наушникам рекомендуется использовать каску и защитные перчатки.

Техническое описание.

Иллюстрация.

Рис.1 Общий вид EBF

1.	Двигатель

2.	Рукоятка

3.	Стартер

4.	Плита основания

5.	Защитная рама

6.	Консоль двигателя

7.	Вибратор

8.	Защита ремня

9.	Ручка газа

Описание виброплиты.

Виброплита с бензиновым двигателем является самоходным уплотняющим устройством и применяется для уплотнительных работ в дорожном строительстве/ремонте и при работах по благоустройству.

Силовая установка.

Виброплита приводиться в движение бензиновым двигателем марки HONDA. На всех машинах двигатель окружен защитной рамой с интегрированной транспортировочной балкой.

тип двигателя указан в спецификации к плите.

Функционирование.

Двигатель передает вращение вибратору через клиновидный приводной ремень. Вибратор зафиксирован на основании плиты и заставляет ее вибрировать. Вибрирующее основание производит не только уплотнение, но и обеспечивает движение.

Работа.

Все машины запускаются с помощью ручного стартера. Виброплита управляется рукояткой. Скорость двигателя регулируется ручкой. Направление движения задается с помощью рукоятки.

Технические характеристики

| Тип | EBF-1112 | EBF-1114 | EBF-1115 | EBF-1116 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка двигателя | Honda GX-160 | Honda GX-160 | Honda GX-160 | Honda GX-120 |
| Марка топлива | бензин АИ-95 / АИ-92 | бензин АИ-95 / АИ-92 | бензин АИ-95 / АИ-92 | бензин АИ-95 / АИ-92 |
| Расход топлива, л/ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 4.0 (5.5) | 4.0 (5.5) | 4.0 (5.5) | 2,9(4,0) |
| Вес, кг | 60 | 90 | 120 | 80 |
| Преодолеваемый уклон, гр | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Скорость передвижения, м/мин | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 |
| Центробежная сила, кН | 10,3 | 16,0 | 21,0 | 10,3 |
| Размер рабочей поверхности, мм | 350х510 | 420x540 | 480x600 | 410x510 |

Работа с плитой.

Перед началом работы оператор обязан проверить все устройства безопасности на предмет их состояния. Плитой разрешается работать, только если все устройства безопасности находятся на месте.

Необходимо надеть наушники. Перед запуском необходимо удостовериться, что плита не может случайно начать движение.

Действия в случае обнаружения неисправностей.

В случае обнаружения неисправностей, которые могут быть опасны при работе с машиной, необходимо срочно проинформировать вышестоящего начальника. Остановите машину, если обнаружена неисправность.

Действия оператора.

Во время работы с виброплитой, оператор должен осуществлять надзор за состоянием машины. Во время работы оператору нельзя оставлять контроль над плитой, а также необходимо иметь достаточное свободное поле видимости в зоне работы плиты. В случае ограниченного обзора необходимо наличие еще одного человека для помощи оператору.

Стабильность.

Виброплита должна использоваться только в стабильных условиях. Это особенно важно при работе на склонах или террасах.

Управление и уплотнение.

Для реверсивного движения виброплита должна управляться оператором таким образом, чтобы уберечь оператора от возможных травм.

При работе на склоне, оператор должен всегда находиться на склоне выше плиты. Уплотнение вверх или вниз по склону должно производиться максимально осторожно и обязательно в прямом направлении.

При работе на склонах, в условиях влажной поверхности, при малом сцеплении частиц поверхности резко снижается сила сцепления поверхности и плиты. Это может привести к несчастному случаю.

Поверхности, состоящие из частей неправильной формы, а также тротуарная плитка должны уплотняться на пониженной скорости, а также виброплита должна управляться таким образом, чтобы исключить риск внезапного удара рукояткой.

Уделяйте большое внимание моменту сцепления центробежной муфты сцепления.

Транспортировка.

При транспортировке на короткие дистанции или в пределах рабочей площадки машина может перемещаться самостоятельно.

Для транспортировки на большие расстояния плита может перемещаться будучи погружена на соответствующее транспортное средство (грузовик, трейлер и т.д.) с помощью крана.

Погрузка краном.

- приведите плиту в нерабочее состояние

Никогда не используйте рукоятку при погрузке краном. Плита может перевернуться.

- прицепите крюк крана к транспортировочной балке.

Используйте подъемное устройство соответствующей грузоподъемности.

- поднимите плиту на соответствующее транспортное средство.

Не входите в зону под подвешенным грузом.

Предпусковая подготовка

- визуально проверьте виброплиту на наличие видимых повреждений;

- проверьте все болты и резьбовые соединения, подтяните если требуется;

- проверьте уровень топлива, долейте если это необходимо;

- проверьте уровень масла, долейте если необходимо;

Проверка уровня топлива.

- выключите плиту, как это описано в параграфе.

- протрите область вокруг крышки бачка от загрязнений.

- снимите крышку с бачка.

- долейте топливо так, чтобы верхняя граница была на уровне нижней части топливного фильтра.

При заправке будьте внимательны, чтобы топливо не попало на горячие части двигателя. Погасите все источники открытого огня и не курите во время заправки.

Всегда вытирайте случайно пролитое топливо.

- Плотно закрутите крышку.

Проверка уровня масла.

Всегда проверяйте уровень масла, когда плита находиться в горизонтальном положении.

- вытяните на себя пробку со щупом, вытрите его чистой, не ворсистой тканью и вставьте обратно.

- вытяните щуп еще раз.

Уровень масла должен находиться примерно на середине щупа

- Если необходимо, долейте масло

Запуск.

Перед запуском удостоверьтесь, что нет никого в опасной зоне вблизи машины и что все защитные механизмы на своих местах.

При запуске плиты в замкнутых помещениях удостоверьтесь, что обеспечена необходимая вентиляция.

- Установите выключатель в положение «ON».

- поверните ручку газа на 1/3.

- В случае холодного двигателя и/или низких окружающих температур полностью закройте заслонку (налево до упора).

- В случае теплого двигателя и/или высоких окружающих температур откройте заслонку (направо до упора).

- осторожно потяните рукоятку стартера до момента, когда вы почувствуете сопротивление.

- Верните ручку  в первоначальное положение и резко дернув ее на себя, запустите двигатель.

Если двигатель не завелся, повторите процедуру старта.

- когда двигатель завелся, дайте возможность вернуться тросу обратно в корпус.

- Медленно верните заслонку в полностью открытое положение и дайте двигателю прогреться на холостых оборотах.

Работы по уплотнению.

- запустите виброплиту.

После того как двигатель вышел на рабочую температуру:

- переведите дроссельную заслонку в полностью открытое положение (т.е. на максимальные обороты двигателя).

- Управление машиной осуществляется при помощи рукоятки.

- Направление и скорость движения задается усилием оператора виброплиты на рукоятку.

Трамбуйте только на максимальных оборотах двигателя.

Как только происходит сцепление центробежной муфты сцепления, то автоматически включается вибратор.

Если по ходу работы могут возникнуть препятствие, то необходимо принять меры по обеспечению безопасности персонала и оборудования.

В случае утрамбовки горячего асфальта или иных липких смесей, используйте бак для воды (рис. 6) (модель EBF-1116):

- Залейте воду в бак, отвернув верхнюю крышку.

- Отрегулируйте подачу воды с помощью вентиля.

- По завершении работ слейте воду с бака, сняв его с рамы. Для снятия бака потяните его вверх.

Рис. 6

На время перерывов в работе,

даже очень коротких,

виброплиту необходимо выключать!!!!!!

Выключение машины.

Перед перерывом в работе, а также после завершения рабочего дня, виброплита должна быть припаркована на стабильном горизонтальном основании.

Если виброплита касается препятствий при парковке, то необходимо принять необходимые меры предосторожности для того, чтобы машина была в зоне видимости. Если машина паркуется на дороге по которой осуществляется дорожное движение, то должны быть приняты меры безопасности согласно ПДД.

Никогда не останавливайте двигатель, когда он работает на полных оборотах; дайте немного поработать на холостых оборотах.

- Переведите двигатель на холостые обороты.

- Закройте кран подачи топлива (переведите его в положение «OFF»).

Поверните кнопку выключения в положение «STOP».

Текущее обслуживание.

Меры предосторожности при текущем обслуживании.

Проверки.

Частота проверок зависит от интенсивности работы плиты, ее состояния, условий эксплуатации, но плановый осмотр должен проводиться как минимум один раз в год квалифицированным техником. Необходимо вести мониторинг текущего состояния и фиксировать его в письменном виде и сохранять эти данные до следующей проверки.

Сервис.

Нельзя проводить сервисные мероприятия при работающем двигателе. Исключения составляют работы которые могут быть проведены только при работающем двигателе. В дополнение ко всему вышесказанному виброплита должна быть зафиксирована от случайного движения.

При замене масла в двигателе и вибраторе оно должно быть собрано в соответствующую емкость и уничтожено согласно нормативным актам по защите окружающей среды.

При работе с частями которые не защищены, двигатель должен быть защищен от случайного включения.

После завершения регламентных работ и ремонта, все защитные устройства должны быть правильно смонтированы обратно на виброплиту.

Внесение изменений в первоначальную конструкцию плиты.

Из соображений безопасности, внесение изменений в первоначальную конструкцию плиты без разрешения производителя запрещено. Несчастные случаи и поломки, вызванные применением неоригинальных деталей также как и внесение изменений в первоначальную конструкцию плиты без разрешения производителя, относятся на личную ответственность внесшего эти изменения и не связаны с производителем. Настоятельно рекомендуется для всех ремонтных работ использовать только оригинальные запасные части ELMOS.

Требования безопасности со стороны производителей двигателей.

Регламентные работы с двигателями должны производиться с точном соответствии с приложенной к двигателю инструкцией производителя.

Обзор регламентных работ.

Все регламентные работы, необходимые для данной плиты перечислены в последующих двух таблицах.

В первой таблице перечислены работы, которые должны быть проведены спустя некоторое время после приобретения машины.

Во второй таблице перечислены регламентные работы, которые должны обязательно проводиться в ходе текущей эксплуатации плиты.

Обе таблицы имеют одинаковый вид. Колонка «Сервисный интервал» показывает с какой периодичностью необходимо проводить данные работы.

Работы должны проводиться именно с той периодичностью, с какой они указаны.

Колонка «Предмет осмотра» указывает на тот узел, над которым надо произвести действия, описанные в колонке «Необходимые действия».

Первоначальные регламентные работы.

| Сервисный интервал | Предмет осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- | --- |
| После первых 10 часов работы | Вибратор | проверить натяжение клиновидного приводного ремня подтянуть, если необходимо. |
| После первых 20 часов работы | Двигатель | смените масло |
|  | Вибратор | смените масло |
|  | Вся машина | проверьте все болты и соединения. Подтяните, если это необходимо. |

Текущие регламентные работы.

| Сервисный интервал | Предмет осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- | --- |
| Каждые 8 рабочих часов | Машина в целом | Проверка на наличие видимых повреждений, протечек и т.д. |
|  | Воздушный фильтр | Очистите картридж, проверьте на наличие повреждений, замените при необходимости |
|  | Двигатель | проверьте уровень масла. |
| Каждые 50 рабочих часов | Вибратор | проверьте состояние ремня |
|  | Двигатель | Смените масло |
|  |  | Почистите свечу |
|  |  | Почистите воздушный фильтр |
| Каждые 250 рабочих часов. | Машина в целом | Проверка на наличие видимых повреждений, протечек и т.д. |
|  | Все открытые поверхности | Нанести тонкий слой масла |

| Каждые 500 рабочих часов. | Вибратор | Смените масло. |
| --- | --- | --- |
|  | Двигатель | Прочистите и, если необходимо, отрегулируйте карбюратор. Почистите головку блока Отрегулируйте клапаны |
| Каждые 1000 рабочих часов | Машина в целом | Осмотрите все узлы на наличие повреждений. Почистите машину от грязи, старой смазки и ржавчины. |

замена масла в двигателе.

- выключите виброплиту.

- меняйте масло только когда плита находиться в горизонтальном положении при комнатной температуре.

- подставьте емкость для сбора масла.

- Выбирайте емкость таким образом, чтобы она была достаточно большой и в нее поместилось все масло. Не допускайте выливание масла на землю. Протрите все остатки масла тряпкой.

- Будьте внимательны – масло может быть очень горячим.

- Выкрутите щуп 1.

- Открутите заглушку 2 с дренажного клапана.

- Наверните сливной шланг на клапан и полностью слейте масло.

- Прикрутите обратно защитную пробку 2.

- налейте моторное масло в необходимом количестве через отверстие щупа.

- Проверьте количество залитого масла при помощи щупа 1 (рис.4).

- Вставте щуп обратно и проверьте систему на герметичность.

Замена воздушного фильтра.

- отверните гайку-барашек и снимите крышку корпуса фильтра.

- Вытащите элемент воздушного фильтра и снимите поролоновый фильтр.

- Промойте поролоновую вставку бензином и дайте ей высохнуть.

- Выньте вставку воздушного фильтра. Отряхните или продуйте его.

Если этот метод не обеспечивает достаточной степени чистоты фильтра (например потому что фильтр мокрый, либо покрыт маслом), то необходимо заменить его на новый.

- установите фильтр и заверните гайку-барашек.

- Поставьте крышку обратно и заверните гайку-барашек.

Ремень привода вибратора

проверка состояния

- выключите плиту

- снимите защиту ремня, выкрутив перед этим винты.

- Визуально осмотрите ремень на предмет наличия повреждений.

В случае обнаружения повреждений, произведите замену ремня

Данная машина не оборудована муфтой с системой автоматического натяжения ремня. Если ремень ослаб/провисает, то необходимо натянуть его при помощи болта натяжителя 1.

замена приводного ремня.

- снимите защиту ремня.

- ослабьте натяжение ремня с помощью болта 1.

- Снимите шкив и замените ремень.

- Произведите сборку в обратной последовательности.

замена масла в вибраторе.

Замену масла производите при комнатной температуре.

- Припаркуйте плиту таким образом, чтобы обеспечивался доступ к сливной пробке 2, рис.12.

- Протрите от загрязнений область рядом со сливной пробкой.

- Открутите пробку и слейте масло из вибратора.

- Залейте необходимое количество масла через сливное отверстие.

Список возможных неисправностей.

Если в процессе работы с виброплитой возникли неисправности, то необходимо осуществить следующие действия:

- остановите плиту

- определите источник неисправности

- устраните дефект

Неполадки двигателя описаны в инструкции к двигателю.

Детальное описание различных узлов и описание их ремонта, а также способы быстрого нахождения и устранения неполадок позволяет быстро ликвидировать возникшие проблемы.

Все работы должны проводиться при строгом соблюдении правил техники безопасности

Если после замены узла или запасной части проблема не исчезла, то переходите к следующему этапу действий, описанных в таблице.

Если же после выполнения всех описанных работ проблема не исчезла, а также если дефект и способы его устранения не описаны в данной инструкции, то необходимо обратиться в авторизированный сервис-центр компании-дистрибьютора.

быстрое устранение возникших неполадок.

| Проблема | Возможная причина | Действия по устранению |
| --- | --- | --- |
| Виброплита не заводиться | Ошибочные действия оператора | Проделайте стартовую процедуру в точном соответствии с инструкцией |
|  | Недостаточно топлива | Проверьте уровень топлива |
|  | Недостаточный уровень масла | Долейте масло |
|  | Загрязнился воздушный фильтр | Прочистите или замените фильтр |
| Нет вибрации или нет достаточной поступательной силы | Дефектный ремень привода вибратора | Замените ремень |
| Не функционирует система управления направлением движения | Воздух в гидросистеме | Прокачайте гидросистему |

Зимнее хранение.

Если виброплита не будет использоваться в течение длительного периода (от 1 до 6 месяцев), т.е. в течение зимнего периода, то она должна храниться в теплом и сухом помещении. Перед постановкой на хранение, должен быть проведен комплекс консервационных мероприятий. После хранения должен быть проведен комплекс расконсервационных мероприятий.

Действия по консервации.

| Узел | Действия |
| --- | --- |
| Плита в целом | протрите плиту от грязи |
|  | проверьте состояние креплений и затяжку болтов. |
|  | Если выявлены проблемы, то устраните их. |
| Двигатель | Проверьте уровень масла и долейте, если это необходимо. |
| Наружные поверхности | Слегка протрите машинным маслом |
| Топливный бачок | заправьте соответствующим топливом «под горлышко». |

Действия по расконсервации.

| Узел | Действия |
| --- | --- |
| Плита в целом | снимите слой консервирующей смазки |
|  | проведите предстартовую подготовку |

УТИЛИЗАЦИЯ

В том случае, если практически невозможно отремонтировать инструмент, позаботьтесь о том, чтобы следовать местному и государственному законодательству об утилизации пластиковых и металлических материалов, если Вы решили избавиться от вашей виброплиты.

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем работу инструмента фирмы «Elmos Werkzeuge GmbH» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения инструмента, вызванные естественным износом, перегрузкой инструмента, неправильной эксплуатацией и хранением не могут являться предметом гарантии.

Внимание: Гарантия осуществляется только при полном и правильном заполнении фирменного гарантийного талона в момент продажи!!!

Общий вид виброплиты EBF-1114/1115

1.	Двигатель

2.	Рукоятка

3.	Стартер

4.	Плита основания

5.	Транспортировочная рукоятка

6.	Консоль двигателя

7.	Защита ремня

8.	Ручка газа

# Text boxes

2

5

9

1

3

8

4

6

7

Рис.1

Рис.3

Рис.2

Рис.4

Рис.5

1

Рис.7

2

Рис.8

Рис.9

Рис.10

1

Рис.11

Рис.12

2

Рис.13

1

8

7

2

5

3

6

4