Инструкция по ЭКСПЛУАТАЦИИ станка для заточки сверл

модель BG150

ОБЩИЙ ВИД

- Разъем для питания

- Выключатель

- Шкала для выставления диаметра сверла

- Полка заточки хвостовика

- Полка шлифовки режущей кромки

- Цанги

- Зажимная гайка с цанговым патроном

### Правила техники безопасности

Предупреждение! Внимательно прочтите все инструкции. Неправильное следование всем

инструкциям, упомянутым ниже, может быть причиной несчастных случаев или поражения электрическим током.

1. Содержите ваше рабочее место в чистоте и порядке с хорошим освещением. Захламленные поверхности и затемненные помещения могут быть причиной несчастного случая.

2. Не пользуйтесь инструментом во взрывоопасной атмосфере, т.е. в присутствии взрывоопасных жидкостей, газов и пыли. Электроинструменты создают искру, которая может воспламенить пыль или пары.

3. Держите посетителей, детей подальше от места использования электроинструмента. Не отвлекайтесь во время работы, это может привести к потере контроля над инструментом.

4. Не пользуйтесь инструментом в дождь. Вода, попавшая в электроинструмент, увеличивает риск поражения электрическим током.

5. Не перенапрягай шнур. Никогда не используйте шнур для того, чтобы переносить электроинструмент. Держите шнур подальше от источника тепла, масла, острых предметов или движущих частей. Заменяйте поврежденный шнур незамедлительно. Поврежденный шнур увеличивает риск поражения электрическим током.

6. Работая с электроинструментом на улице, используйте удлинитель, предназначенный для работы на улице, с маркировкой «W-A» или «W». Эти типы шнуров предназначены для работы на улице и уменьшают риск поражения электрическим током.

7. Руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь инструментом, если вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или лекарств.

Момент потери внимания при работе с электроинструментом может быть результатом серьезной личной травмы или несчастных случаев.

8. Одевайтесь правильно. Не надевайте свободную одежду и украшения. Держите ваши волосы, одежду и перчатки подальше от вращающихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты в движущиеся части электроинструмента.

9. Избегайте непроизвольного включения. Перед включением электроинструмента в розетку убедитесь в том, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ».

10. Выньте ключи настройки или гаечные ключи перед включением инструмента. Ключ, оставленный в движущихся частях инструмента, может быть причиной личной травмы.

11. Не допускайте положения, при котором Вам нужно тянуться за работающим инструментом! Всегда твердо и устойчиво держитесь на ногах, следите, чтобы под ногами в рабочей зоне не было посторонних предметов, чтобы не оступиться.

Соблюдайте правильное, удобное и сбалансированное положение все время работы.

Соблюдение равновесия обеспечит лучший контроль над инструментом в неожиданной ситуации.

12. Используйте специальную защитную экипировку для безопасности. Всегда надевайте защитные очки.

13. Используйте струбцины, приспособления или другие возможные оснастки в целях закрепления и обеспечения правильного положения рабочего материала (заготовки) на неподвижной основе. Держать обрабатываемый материал (заготовку) рукой неудобно и опасно это может привести к травме или несчастному случаю.

14. Не применяйте излишнюю силу при работе с инструментом. Он выполнит работу лучше и безопаснее, если будет работать с той мощностью, на которую он рассчитан.

15. Не пользуйтесь инструментом, если переключатель не работает. Любой инструмент, который не контролируется переключателем, опасен и должен быть отремонтирован.

16. Отключите инструмент от источника тока до того, как произвести настройку, замену аксессуаров или оставить инструмент на хранение.

17. Храните неработающий инструмент в местах, недосягаемых для детей.

18. Проверьте инструмент на выравнивание и заедание движущихся частей, поломку частей и любые другие условия, которые могут влиять на работу инструмента.

19. Используйте только аксессуары, которые рекомендованы заводом-изготовителем для вашей модели. Запасные части, которые подходят одному инструменту, могут быть опасными для другого.

20. Используйте сжатый воздух для того, чтобы удалить частицы металла, которые остались внутри защиты шлифовального круга по окончании шлифовальных работ.

21. Очистите упор регулировки и два шлифовальных уступа по окончании шлифовальных работ.

# Технические характеристики

Табл.1

| Диаметр затачиваемого сверла, мм | 2-13 |
| --- | --- |
| Тип сверл | спиральные |
| Напряжение, В/Гц | 230/50 |
| Угол при вершине, град | 90-140 |
| Число оборотов эл. двигателя, об/мин | 5300 |
| Шлифовальный круг | СBN#200 |
| Габаритные размеры, мм | 290x140x160 |
| Вес, кг | 7 |

Электропитание

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной табличке. Использование тока пониженного напряжения может привести к перегрузке инструмента. Род тока - переменный, однофазный. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную степень защиты от поражения током и, следовательно, может быть подключен к незаземленным розеткам.

Установка станка

- Пожалуйста, размещайте устройство на горизонтальном рабочем столе на высоте 1м от уровня пола.

- Место должно быть сухим, вдали от каких-либо жидкостей.

- Убедитесь, что розетка и линия электропитания устанавливаются в нужном месте.

- Убедитесь, что источник питания на напряжение 220В.

- Пожалуйста, проверьте, что вводной выключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключаться к сетевой розетке.

Проверка работоспособности двигателя:

  - Подключите шнур питания в розетку

  - Проверьте, чтобы крышка защиты шлифовального круга была завинчена

  - Включите и сразу выключите станок, чтобы проверить вращение ротора

  - Включите вводной выключатель и послушайте, как машина работает.

Типы сверл для заточки

Эксплуатация станка

- Определите материал сверла для того, чтобы выбрать шлифовальный круг:

- Сверла материала HSS используются с шлифовальным кругом типа CBN (стандарт)

- Сверла карбид/вольфрам используются с шлифовальным кругом типа SDC (нет в комплекте поставки).

- Подбор правильной цанги:

- Измерьте диаметр сверла и выберите тот же размер цанги. Например: 5 мм сверло, используйте 5 мм цангу: 5.5 мм сверло, используется 6 мм цанга.

- Убедитесь в том, что внутри цанги и цангового держателя нет пыли и обломков.

- Вставьте цангу в цанговый зажим на 45гр (рис.3)

Установка затачиваемого сверла

Закрепите установленный патрон так, чтобы сверло захватилось держателем, не затягивайте слишком сильно патрон, т.к. потребуются дополнительные корректировки положения сверла.

Шкала регулировки под диаметр сверла (рис.5)

- Поверните регулятор до конца по часовой стрелке

- Затем установите регулятор на «ноль»

- Установите масштаб диаметру сверла:

Например: 	сверло 5мм, регулятор установлен на значение «5»

сверло 5,6мм, регулятор установлен на «6»

сверло 5,2мм, регулятор установлен на «6»

Внимание: если длина сверла короче первоначальной длины после многоразовой заточки, то шкала должна быть увеличена до того размера, пока передний край не станет параллелен слоту зажимной гайки.

Для шлифования спиральных сверл с напайками, выставьте масштаб больше, чем его первоначальный диаметр.

Для шлифования сверла глубокого бурения увеличьте корректировку по шкале (диаметр х 2).

Например: глубокое отверстие диаметром 5мм, масштаб следует скорректировать выше 10

Позиционирование сверла

А. Плотно вставьте патрон в полку регулировки и поверните его по часовой стрелке до конца.

В. Прижмите сверло до конца и медленно поворачивайте сверло по часовой стрелке, пока оно не будет заблокировано блоком позиционирования.

С. Затяните зажимные гайки и патрон по часовой стрелке.

Вытащите патрон, повернув его против часовой стрелки.

Внимание: всегда выдерживайте параллельность, прежде чем начать шлифовальные работы.

После вытаскивания патрона, убедитесь, что режущая кромка сверла параллельна со слотом зажимной гайки, если они не параллельны повторно отрегулируйте его (рис.7-8).

Шлифовка режущей кромки (угол режущей кромки)

- Включите станок, дождитесь, когда мотор наберет полные обороты (около 10сек), вставьте патрон в шлифовальную полку.

Внимание: не должно быть промежутка между патроном и полкой (рис.9).

Внимание: проверьте угол режущей кромки перед началом шлифования.

Слот фиксированной зажимной гайки должен быть прикреплен двумя штифтами к шлифовальной полке.

- Шлифуйте сверло, поворачивая патрон по часовой стрелке и против часовой стрелки пока шум не прекратится

- Переверните патрон на 180гр и шлифуйте таким же образом (рис.9).

Примечание: угол режущей кромки можно регулировать 90гр~140гр

Внимание: во время шлифовки не держитесь за хвостовик сверла, это может повлиять на точность шлифования.

Заточка центра сверла (сердечника) рис.10

Мягко вставьте патрон в полку заточки сердечника до достижения проскальзывания, затем шлифуйте сверло, крутя патрон по часовой стрелке и против часовой стрелки, пока шум не прекратится. Переверните патрон на 180гр и шлифуйте таким же образом.

Внимание: во время изъятия или вставки патрона убедитесь, что центральная часть слота зажима гайки выровнена по оси.

Использование металлических прокладок

В стандартной комплектации к станку есть три прокладки (1шт толщиной 0,3мм и 2шт толщиной 0,1мм).

Использование устройств параллельного выравнивания

Разместите устройство в два слота на зажимной гайке, а затем соедините их, как показано на рисунке 13 слева.

Проверьте параллельность режущей кромки сверла с плоской фигурой отверстия на устройстве.

- Неправильная, необходимо уменьшить масштаб

- Правильная, режущая кромка параллельна

- Неправильная, необходимо увеличить масштаб

Техническое обслуживание станка

Замена шлифовального круга

- Открутите винт на кожухе шлифовального круга (рис.15)

- Откиньте кожух (рис.16)

- Открутите винт крепления вентилятора

- Вытащите вентилятор и шлифовальный круг

Используйте тряпку для очистки отходов на фланце и шайбе перед заменой на новый шлифовальный круг.

Сборку проводите в обратной последовательности.

Устранение неисправностей

Передняя кромка не параллельна со слотом зажимной гайки

Решение:

- Проверьте переднюю кромку на предмет попадания отходов, очистите сверло.

- Проверьте масштаб по диаметру сердечника (Рис.5), следуйте инструкциям по выставлению масштаба.

- Проверьте диаметр сверла и настройте диаметр сердечника в зависимости от диаметра сверла.

- Проверьте положение блока на наборе установки сердечника по высоте, если он поврежден замените на новый (Рис.6).

- При регулировке позиции по длине, убедитесь, что патрон плотно прижат к полке, без зазора (Рис.6)

Стандартное позиционирование

Допустимое отклонение – вверх до 10гр

Перед началом шлифовки убедитесь, что кромка параллельна слоту зажимной гайки.

Передняя кромка может быть повернута вверх от 0 до 10гр, но не более чем на 10гр

Внимание: неприемлемо, если передний край направлен вниз с помощью слота зажимной гайки.

Позиционирование параллельно, но нет точности после шлифования

Проблема-Решение:

- Проверьте состояние позиционного блока (Рис.6). Свяжитесь с дилером для замены.

- Во время работы убедитесь, что патрон плотно прижат к любой из шлифовальных полок без зазора (Рис.9).

- Проверьте, что сверло крепко установлено в патроне

- Проверьте, что угол сверла соответствует регулировке установки угла заточки

Например: 135гр сверло, установка заданного набора угла должна быть скорректирована до 135гр (Рис.9).

Пункт 2/3/4 Переточка сверла

Неравная задняя поверхность / Верхняя грань после сверления

- Проверьте чистоту патрона (втулка/ цанговый держатель / зажимные гайки)

- Проверьте сверло. На спирали сверла есть заусенцы или повреждения, которые должны быть устранены.

- Проверьте сверло, оно не может быть использовано в результате деформации.

- Во время шлифования не давите на полку.

- Убедитесь, что винт установки угла кромки достаточно затянут.

- Убедитесь, что контактная часть шлифовальной полки и патрона чистые, без отходов.

- Проверьте кромку сверла, поврежденные края должны быть обрезаны.

- Во время шлифовки, убедитесь, что полностью поворачиваете патрон направо и налево

Проблема с резцом/ заточкой сердечника

- Для шлифования сердцевинной толщины сверла, при вставке или изъятии патрона с полки заточки сердечника, убедитесь, что ось расположена в середине гнезда.

- При смене шлифовального круга, фланец и центральное отверстие шлифовального круга должны содержаться в чистоте.

- Убедитесь, что кромка сверла заточена полностью, незавершенное шлифование вызовет проблемы для резца.

- Во время шлифовки поверните патрон вправо и влево до конца полки.

- Проверьте чистоту патрона.

- Проверьте чистоту полки заточки сердечника.

- Во время шлифования не нажимайте слишком сильно.

- Проверьте состояние сверла. Сверло, если оно деформировано, не может быть использовано.

- Проверьте, если спираль сверла имеет заусенцы или повреждена, эта часть должна быть отрезана

- Проверьте спираль сверла, две части спирали должны быть равны. Если это не так, сверло не может быть использовано.

ХРАНЕНИЕ

Когда заточной станок не используется, храните его в безопасном и сухом месте. Не следует хранить инструмент:

- В пределах досягаемости детей или в легко доступном месте

- В сыром помещении или месте, открытом для дождя

- В месте, где неожиданно меняется температура

- В месте, доступном для прямых солнечных лучей

- В месте, где также находится летучее вещество, которое может взорваться или воспламениться.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Перевозите инструмент в чемодане или коробке в условиях, исключающих его повреждение. Запрещается переносить инструмент, держа его за кабель.

УТИЛИЗАЦИЯ

В том случае, если практически невозможно отремонтировать инструмент, позаботьтесь о том, чтобы следовать местному и государственному законодательству об утилизации пластиковых и металлических материалов, если Вы решили избавиться от вашего заточного станка.

Гарантии.

Мы гарантируем работу инструмента фирмы «ELMOS Werkzeuge GmbH» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения, вызванные естественным износом, перегрузкой инструмента, неправильной эксплуатацией и хранением не могут являться предметом гарантии.

Внимание: Гарантия осуществляется только при полном и правильном заполнении фирменного гарантийного талона в момент продажи!!!

# Text boxes

4

3

2

1

Рис.17

Рис.16

Рис.15

Рис.14

Рис.13

Рис.12

Рис.11

Заточка сердечника с металлическими прокладками. Размер точки 0,4мм и больше, зависит от кол-ва прокладок

Заточка сердечника без использования прокладок. Размер кромки: 0,2-0,4мм

Наконечник сверла без прореживания, использовать только шлифовку режущей кромки

Рис.10

Рис.9

Рис.8

Рис.7

Рис.6

Рис.5

Рис.4

Рис.3

Комплект поставки

Цанги Ø 2-13мм (12 шт.)

Зажимная гайка + цанговый патрон

Круг шлифовальный для заточки сверл из быстрорежущей стали

Металлические прокладки 0,1мм, 0,3мм

Ключи шестигранные 3мм и 4мм

Устройство для подключения вытяжной вентиляции

Приспособление для измерения углов

Руководство по эксплуатации

Рис.2

7

Рис.15

Рис.18

6

5

Рис.1